## Slide 1: 水質基準：水銀およびその化合物
3班
Notes: 私達(3班)は重金属系の水質基準の内の一つである水銀及びその化合物について調べました
水銀は古くから猛毒として知られており、1000年前に書かれた水滸伝にも登場しています
戦後日本においてもその存在は人々に影響を与え、重大な社会問題にもなりました
そんな水銀がどのような規制がされ、またどのような危険性があるのか発表していきます

## Slide 2: 水銀の水質基準
・項目…水銀及びその化合物
・基準…水銀の量に関して、
0.0005㎎/L以下
Chart: 重金属の水質基準値
| 水銀 | セレン | 鉛 | 六価クロム
系列 1 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.05
Notes: まず、水銀の水質基準について説明していきます
(クリック)
水銀及びその化合物は上水道の水質基準の中の重金属系に分類されており、基準値は0.0005mg/Lです
(クリック)
また水銀は鉛やセレン、六価クロム等他の重金属系の水質基準よりもはるかに基準が厳しく、それは水銀がいかに体にとって有害かということを示しています

## Slide 3: 水銀とは
・水銀とは常温で液体状をなしている唯
一の金属元素。銀白色で、主に工場排
水や下水等から混入する。
・体内に吸収された水銀は神経組織や脳に蓄積し、
知覚異常、言語障害、視野狭窄を起こす。
Notes: 次にそもそも水銀とは何か話していきます
(クリック)
そもそも水銀とは常温で液体状をなしている唯一の金属元素で、銀のような光沢を放つことからこの名がついています
また、各種金属と混和してアマルガムと呼ばれる合金をつくり、水銀の量が少なければ固体、多ければ液体となります
主に工場排水や下水、また電子レンジ等の廃棄物から自然界へ出ていくことがおおいです
(クリック)
体内に吸収、蓄積された水銀は神経組織や脳に蓄積し、知覚異常、言語障害、視野狭窄(しやきょうさく)を引き起こします
許容摂取量は国際専門家会議において胎児を保護するため暫定的耐容量1.6μg/kgと定められており、諸外国においても妊婦への摂食制限の啓蒙や規制強化が行われています

## Slide 4: 水銀による被害
・水俣病
メチル水銀化合物による中毒性中枢神経系疾患の内の
一つ。高度経済成長期に初めて発見された公害。
熊本水俣病(水俣病)…不知火海沿岸(1956年)
新潟水俣病(第二次水俣病)…阿賀野川流域(1965年)
Notes: 次に水銀によって実際に被害が出た実例を紹介します
(クリック)
日本で「公害の原点」として知られるようになった水俣病は、水銀による環境汚染の食物連鎖で起きた人類史上最初の病気です
原因としては食物連鎖によって濃縮されたメチル水銀を魚を通して経口摂取することなどがが挙げられています
メチル水銀はかつて温度計、気圧計、水銀ランプ、電極、農薬等に使われていましたが、水俣病の影響もあり、現在では電子機器、計器、無農薬品などに限られています
(クリック)
日本で水俣病とされる病気が集団発生した例は過去に2回あり、熊本水俣病、新潟水俣病と呼称されています
どちらも工場から排出されるメチル水銀が原因とされており、政府の対応の稚拙さと相まって深刻な被害をもたらしました

## Slide 5: 水銀の浄化方法
・現在は凝集沈殿法を用いた水銀の除去が行
われている。
・近年では鉄酸化細菌による浄化方法も注目
され始めている
Notes: 次に水銀の浄化方法について説明します
(クリック)
環境基本法では、有害物質と指定された重金属については、厳しい排水基準が適用されています。そこで、現在水銀を含む重金属は一般にアルカリ沈殿法、共沈法、硫化物法などの凝集沈殿法で処理されます
(クリック)
また、近年では水銀耐性を飛躍的に向上させた鉄酸化細菌を用いることで、水銀を気化分離する技術も開発されました。まだ一般的な浄水方法ではないものの、多くの論文がこの細菌の実用性を証明しており、今後広くこれが用いられるのも時間の問題だと思います

## Slide 6: まとめ
・水銀及びその化合物の基準値は厳しく設定され
ている
・水銀は神経障害や水俣病等のリスクがある危険
な物質である
・現在では浄水方法が確立されており、細菌を
使った浄水法も検討されている
Notes: 最後にまとめです
クリック
水銀はその危険性から、他の重金属の基準よりも基準値が厳しく設定されています
クリっく
人が水銀を摂取した場合、神経障害、知覚異常、言語障害、視野狭窄等の悪影響を及ぼし、高度成長期の熊本、新潟で大きな被害を出しました
クリック
現在は水俣病等の影響から水銀の浄水方法は確立され、人体に有害な有機水銀を使った製品も減少しているので、私達が普段使う水道水はおおむね安全だといえます。また、最近は菌を使った新しい浄化法に関する論文も多数執筆されており、実用化の期待が高まっています
これで私たちの発表を終わりにします